## РАЗДЕЛ III. Градостроительные регламенты

### Глава 1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1)

#### Статья 1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Для индивидуального жилищного строительства | Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Этажность-не более 3 наземных этажей. Минимальные отступы: - от границ земельного участка до жилого дома-3 м; - от границ жилого дома на смежном земельном участке-6 м; - от красной линии улиц-5 м; - от красной линии проездов-3 м; - от границ смежного земельного участка до хозяйственных построек-1м, 0 м при смежном размещении хозяйственных построек с согласия владельцев смежного земельного участка; - в условиях реконструкции-в соответствии со сложившейся линией застройки, но не менее 3 м от границ земельного участка. Размеры земельных участков: - минимальный-400 кв. м; - максимальный-2000 кв. м; - фронтальная сторона-не менее 20 м. Высота ограждений: - не выше 2 м; - на перекрестке улиц в треугольнике видимости-не выше 0,5 м; - по фронтальной стороне участка-не выше 1,3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта-60% | Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 10–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 25–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 50–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3метра), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах охранной зоны пункта государственной нивелирной сети в соответствии с Положением об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.09.2019 № 1080. |
| Блокированная жилая застройка | Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха | Этажность-не более 3 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - без отступа, со стороны примыкания соседнего жилого дома; - от красной линии улиц-5 м; - от красной линии проездов-3 м; - в условиях реконструкции-в соответствии со сложившейся линией застройки. Размеры земельных участков: - минимальный-200 кв. м; - максимальный –800 кв. м; - фронтальная сторона земельного участка-не менее 5,5 м. Высота ограждений: - не выше 2 м; - на перекрестке улиц в треугольнике видимости-не выше 0,5 м; - по фронтальной стороне участка-не выше 1,3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-75%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1 Классификатора видов разрешенного использования производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных | Этажность-не более 3 наземных этажей. Минимальные отступы: - от границ земельного участка до жилого дома-3 м; - от границ жилого дома на смежном земельном участке-6 м; - от красной линии улиц-5 м; - от красной линии проездов-3 м; - от границ смежного земельного участка до хозяйственных построек-1м, 0 м при смежном размещении хозяйственных построек с согласия владельцев соседнего земельного участка; - в условиях реконструкции-в соответствии со сложившейся линией застройки, но не менее 3 м от границ земельного участка. Размеры земельных участков: - минимальный-400 кв. м; - фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки-60% |  |
| Ведение огородничества | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур | Максимальная высота сооружений-3 м. Минимальные отступы от границ земельного участка-1 м. Размеры земельных участков: - минимальный-100 кв. м; - максимальный-800 кв. м; - фронтальная сторона земельного участка-не менее 10 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-50% |  |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | Этажность-не более 3 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - со стороны смежного земельного участка-3 м; - от красной линии до основного здания-6 м; - от красной линии до вспомогательных зданий, строений-5 м. Размеры земельных участков: - для амбулаторий-не менее 3 000 кв. м; - для фельдшерско-акушерского пункта-не менее 500 кв. м; - фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-45%. Минимальный процент озеленения-40% |  |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | Этажность-не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка до основного здания-3 м; - от границ смежного земельного участка до хозяйственных строений-1 м; - от красной линии до основного здания-10 м. Размеры земельных участков дошкольных образовательных организаций: - до 100 мест-27 кв. м на 1 место; - от 101 места-23 кв. м на 1 место; - для объектов, встроенных в жилые здания-8 кв. м на 1 место. Размеры земельных участков общеобразовательных организаций: - до 400 мест-33 кв. м на 1 место; - от 401 до 500 мест-39 кв. м на 1 место; - от 501 до 600 мест-33 кв. м на 1 место; - от 601 до 800 мест-27 кв. м на 1 место; Размеры земельных участков организаций дополнительного образования-для отдельно стоящих зданий-15 кв. м на 1 место. Фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-30%. Минимальный процент озеленения-30%. Минимальный процент спортивно-игровых площадок-20% |  |
| Обеспечение занятий спортом в помещениях | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | Этажность-не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м; - в условиях реконструкции-в соответствии со сложившейся линией застройки, но не менее 3м от границ земельного участка. Размеры земельных участков: - не менее 400 кв. м. - фронтальная сторона земельного участка-не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70% |  |
| Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | Этажность-не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка-3 м. Размеры земельных участков: - не менее 50 кв. м; - площадка для бадминтона-200 кв. м; - баскетбольная площадка-720 кв. м; - волейбольная площадка-880 кв. м; - футбольное поле-4 500 кв. м; - фронтальная сторона земельного участка-не менее 5 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-не подлежит установлению |  |
| Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Этажность-не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: - не менее 200 кв. м; - при торговой площади до 250 кв. м-800 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; - при торговой площади от 250 до 650 кв. м-600 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; - при торговой площади от 650 до 1500 кв. м-200 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; - фронтальная сторона земельного участка-не менее 10 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |
| Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них | Этажность-не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков-не менее 500 кв. м. Фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |
| Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 Классификатора видов разрешенного использования | Этажность-до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка для гаражей, предназначенных для разделения на парковочные места: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Минимальные отступы от границ земельного участка для индивидуальных гаражей: - с фронтальной стороны земельного участка-0 м; - от границ смежного земельного участка-1 м, при смежном размещении-0 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков для гаражей, предназначенных для разделения на парковочные места: - одноэтажные гаражи не менее 30 кв. м на 1 машино-место; - двухэтажные гаражи не менее 20 кв. м на 1 машино-место; - наземные стоянки не менее 25 кв. м на 1 машино-место. Размеры земельных участков для индивидуальных гаражей-не менее 20 кв. м. Фронтальная сторона земельного участка-не менее 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению. |  |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Этажность-до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка-0 м Размеры земельных участков: - трансформаторные подстанции до 150 кв. м; - газорегуляторные пункты от 4 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-100% |  |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | Этажность-не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м; - фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-50%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Оказание социальной помощи населению | Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам | Этажность-не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков-не менее 500 кв. м. Фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |
| Оказание услуг связи | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | Этажность-не более 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка-0 м Размеры земельных участков-не менее 200 кв. м. Фронтальная сторона земельного участка-не менее 10 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-75%. |  |
| Общежития | Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 Классификатора видов разрешенного использования | Этажность-не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков-не менее 500 кв. м. Фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-50%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. Минимальный процент озеленения-15% |  |
| Общее пользование водными объектами | Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |

#### Статья 2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | Максимальная высота жилого дома-7 м от земли до конька кровли; Минимальные отступы: - от границ земельного участка до жилого дома-3 м; - от границ смежного земельного участка до хозяйственных строений-1м; - от красной линии улиц-5 м; - от красной линии проездов-3 м; - в условиях реконструкции-в соответствии со сложившейся линией застройки, но не менее 3 м от границ земельного участка. Размеры земельных участков: - 227 кв. м площади земельного участка на 100 кв. м общей площади квартир; - фронтальная сторона земельного участка-не менее 30 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта-60%. | Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 10–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 25–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 50–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3метра), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах охранной зоны пункта государственной нивелирной сети в соответствии с Положением об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.09.2019 № 1080. |
| Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Этажность-не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: - минимальный-200 кв. м; - для объектов мощностью 10-50 рабочих мест –1000 кв. м на 10 рабочих мест; - для объектов мощностью 51-150 рабочих мест-500 кв. м на 10 рабочих мест; - фронтальная сторона земельного участка-не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |
| Объекты культурно-досуговой деятельности | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | Этажность-не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м; - для учреждений культуры клубного типа-не менее 4 000 кв. м; - для библиотек-300 кв. м на 1 тыс. единиц хранения. Фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. Минимальный процент озеленения-15% |  |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | Этажность-не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: - не менее 200 кв. м; - фронтальная сторона земельного участка-не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. Минимальный процент озеленения-15% |  |
| Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Этажность-не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: - минимальный размер- 200 кв. м; - для объектов до 100 мест-не менее 2000 кв. м на 100 мест; - для объектов от 101 до 150 мест-не менее 1500 кв. м на 100 мест; - для объектов свыше 150 мест-не менее 1000 кв. м на 100 мест; - фронтальная сторона земельного участка-не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |
| Банковская и страховая деятельность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | Этажность-не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: - не менее 200 кв. м - фронтальная сторона земельного участка-не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. Минимальный процент озеленения-15% |  |

#### Статья 3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 10–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 25–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 50–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3метра), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах охранной зоны пункта государственной нивелирной сети в соответствии с Положением об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.09.2019 № 1080. |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 Классификатора видов разрешенного использования | Этажность-до 1 надземного этажа. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-1м, 0 м при смежном размещении с согласия владельцев смежного земельного участка; - от красной линии улиц-5 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению. |  |

#### Статья 4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию

1. Для объектов социальной инфраструктуры местного значения

| Тип застройки | Вид объекта | Обеспеченность объектами (количество на территории), объект |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Жилая застройка | Спортивное сооружение | 1 |

2. Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения

| Тип застройки | Вид объекта | Обеспеченность объектами (количество/протяженность), объект/км |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Индивидуальная жилая застройка Малоэтажная жилая застройка Общественно-деловая застройка | Линии электропередачи 10 кВ | 2,3 км |
|  | Трансформаторные подстанции | 3 объекта |
|  | Водопровод 110-250 мм | 3,62 км |
|  | Канализация самотечная 160-200 мм | 0,9 км |
|  | ГРС | 1 объект |
|  | Магистральный газопровод-отвод КС «Приполярная»-Саранпауль | 153 км |
|  | ПРГ | 1 объект |
|  | Газопровод распределительный высокого давления | 3,5 км |
|  | Газопровод распределительный среднего давления | 2 км |

3. Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения

| Вид объекта местного значения | Показатель | Потребность в мощности |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Улично-дорожная сеть | протяженность | 5,6 км |
| Гаражи для индивидуальных легковых автомобилей | Количество машино/мест | 295 |
| Велосипедные дорожки | протяженность | 1,2 км |

### Глава 2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2)

#### Статья 5. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | Этажность-до 4 надземных этажей. Минимальные отступы - от границ земельного участка до жилого дома-3 м; - от границ смежного земельного участка до хозяйственных строений-1м; - от красной линии улиц-5 м; - от красной линии проездов-3 м; - в случае планирования на соседнем земельном участке пристроенного объекта-0 м; - в условиях реконструкции-в соответствии со сложившейся линией застройки, но не менее 3 м от границ земельного участка. Размеры земельных участков: - не менее 1000 кв. м; - для 1-этажных многоквартирных домов-227 кв. м площади земельного участка на 100 кв. м общей площади квартир; - для 2-х многоквартирных домов-127 кв. м площади земельного участка на 100 кв. м общей площади квартир; - для 3-х этажных многоквартирных домов-94 кв. м площади земельного - участка на 100 кв. м общей площади квартир; - для 4-х этажных многоквартирных домов-82 кв. м площади земельного участка на 100 кв. м общей площади квартир. Фронтальная сторона земельного участка-не менее 30 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта-60%. Минимальный процент озеленения территории-15% | Раздел проектной документации «Требования к безопасной эксплуатации объекта капитального строительства» является обязательным для вновь строящихся, реконструируемых и подвергающихся капитальному ремонту зданий (сооружений). Эксплуатация многоквартирных жилых зданий возможна только при обеспечении безопасных условий проживания в соответствии со Сводом Правил СП 372.1325800.2018 «Здания жилые многоквартирные. Правила эксплуатации». (дополнен решением Думы от 29.11.2021 № 21) Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 10–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 25–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 50–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3метра), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. |
| Блокированная жилая застройка | Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха | Этажность-не более 3 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - без отступа, со стороны примыкания соседнего жилого дома; - от красной линии улиц-5 м; - от красной линии проездов-3 м; - в условиях реконструкции-в соответствии со сложившейся линией застройки. Размеры земельных участков: - минимальный-200 кв. м; - максимальный –800 кв. м; - фронтальная сторона-не менее 5,5 м. Высота ограждений: - не выше 2 м; - на перекрестке улиц в треугольнике видимости-не выше 0,5 м; по фронтальной стороне участка-не выше 1,3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-75%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Для индивидуального жилищного строительства | Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Этажность-не более 3 наземных этажей. Минимальные отступы: - от границ земельного участка до жилого дома-3 м; - от границ жилого дома на смежном земельном участке-6 м; - от красной линии улиц-5 м; - от красной линии проездов-3 м; - от границ смежного земельного участка до хозяйственных построек-1м, 0 м при смежном размещении хозяйственных построек с согласия владельцев смежного земельного участка; - в условиях реконструкции-в соответствии со сложившейся линией застройки, но не менее 3 м от границ земельного участка. Размеры земельных участков: - минимальный-400 кв. м; - максимальный-2000 кв. м; - фронтальная сторона-не менее 20 м. Высота ограждений: - не выше 2 м; - на перекрестке улиц в треугольнике видимости-не выше 0,5 м; - по фронтальной стороне участка-не выше 1,3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта-60% |  |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | Этажность-не более 3 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - со стороны смежного земельного участка-3 м; - от красной линии до основного здания-6 м; - от красной линии до вспомогательных зданий, строений-5 м. Размеры земельных участков: - для амбулаторий-не менее 3 000 кв. м; - для фельдшерско-акушерского пункта-не менее 500 кв. м; - фронтальная сторона-не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-45%. Минимальный процент озеленения-40% |  |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | Этажность-не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка до основного здания-3 м; - от границ смежного земельного участка до хозяйственных строений-1 м; - от красной линии до основного здания-10 м. Размеры земельных участков дошкольных образовательных организаций: - до 100 мест-27 кв. м на 1 место; - от 101 места-23 кв. м на 1 место; - для объектов, встроенных в жилые здания-8 кв. м на 1 место. Размеры земельных участков общеобразовательных организаций: - до 400 мест-33 кв. м на 1 место; - от 401 до 500 мест-39 кв. м на 1 место; - от 501 до 600 мест-33 кв. м на 1 место; - от 601 до 800 мест-27 кв. м на 1 место; Размеры земельных участков организаций дополнительного образования-для отдельно стоящих зданий-15 кв. м на 1 место. Фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-30%. Минимальный процент озеленения-30%. Минимальный процент спортивно-игровых площадок-20% |  |
| Обеспечение занятий спортом в помещениях | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | Этажность-не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м; - в условиях реконструкции-в соответствии со сложившейся линией застройки, но не менее 3м от границ земельного участка. Размеры земельных участков: - не менее 400 кв. м. - фронтальная сторона земельного участка-не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70% |  |
| Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | Этажность-не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка-3 м. Размеры земельных участков: - не менее 50 кв. м; - площадка для бадминтона-200 кв. м; - баскетбольная площадка-720 кв. м; - волейбольная площадка-880 кв. м; - футбольное поле-4 500 кв. м; - фронтальная сторона земельного участка-не менее 5 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-не подлежит установлению |  |
| Оказание социальной помощи населению | Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам | Этажность-не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков-не менее 500 кв. м. Фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |
| Общежития | Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 Классификатора видов разрешенного использования | Этажность-не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков-не менее 500 кв. м. Фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-50%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Объекты культурно-досуговой деятельности | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | Этажность-не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м; - для учреждений культуры клубного типа-не менее 4 000 кв. м; - для библиотек-300 кв. м на 1 тыс. единиц хранения. Фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. Минимальный процент озеленения-15% |  |
| Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Этажность-не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: - не менее 200 кв. м; - при торговой площади до 250 кв. м-800 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; - при торговой площади от 250 до 650 кв. м-600 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; - при торговой площади от 650 до 1500 кв. м-200 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; - фронтальная сторона земельного участка-не менее 10 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |
| Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Этажность-не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: - минимальный размер-200 кв. м; - для объектов до 100 мест-не менее 2000 кв. м на 100 мест; - для объектов от 101 до 150 мест-не менее 1500 кв. м на 100 мест; - для объектов свыше 150 мест-не менее 1000 кв. м на 100 мест; - фронтальная сторона земельного участка-не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |
| Государственное управление | Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | Этажность-не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м - фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. Минимальный процент озеленения-15% |  |
| Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | Этажность-не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м - фронтальная сторона земельного участка-не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них | Этажность-не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков-не менее 500 кв. м. Фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |
| Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 Классификатора видов разрешенного использования | Этажность-до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка для гаражей, предназначенных для разделения на парковочные места: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Минимальные отступы от границ земельного участка для индивидуальных гаражей: - с фронтальной стороны земельного участка-0 м; - от границ смежного земельного участка-1 м, при смежном размещении-0 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков для гаражей, предназначенных для разделения на парковочные места: - одноэтажные гаражи не менее 30 кв. м на 1 машино-место; - двухэтажные гаражи не менее 20 кв. м на 1 машино-место; - наземные стоянки не менее 25 кв. м на 1 машино-место. Размеры земельных участков для индивидуальных гаражей-не менее 20 кв. м. Фронтальная сторона земельного участка-не менее 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению. |  |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | Этажность-не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: - не менее 200 кв. м; - фронтальная сторона земельного участка-не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. Минимальный процент озеленения-15% |  |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Этажность-до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка-0 м Размеры земельных участков: - трансформаторные подстанции до 150 кв. м; - канализационные насосные станции до 2500 кв. м.; - газорегуляторные пункты от 4 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-100% |  |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | Этажность-не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м; - фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-50%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Оказание услуг связи | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | Этажность-не более 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка-0 м Размеры земельных участков-не менее 200 кв. м. Фронтальная сторона земельного участка-не менее 10 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-75%. |  |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |

#### Статья 6. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Этажность-не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: - минимальный-200 кв. м; - для объектов мощностью 10-50 рабочих мест –1000 кв. м на 10 рабочих мест; - для объектов мощностью 51-150 рабочих мест-500 кв. м на 10 рабочих мест; - фронтальная сторона земельного участка-не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки | Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 10–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 25–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 50–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3метра), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. |

#### Статья 7. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 10–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 25–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 50–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3метра), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 Классификатора видов разрешенного использования | Этажность-до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению. |  |

### Глава 3. Зона делового, общественного и коммерческого назначения (о 1)

#### Статья 8. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Дома социального обслуживания | Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами | Этажность-до 4 надземных этажей. Минимальные отступы - от границ земельного участка до жилого дома-3 м; - от границ смежного земельного участка до хозяйственных строений-1м; - от красной линии улиц-5 м; - от красной линии проездов-3 м; - в условиях реконструкции-в соответствии со сложившейся линией застройки, но не менее 3 м от границ земельного участка. Размеры земельных участков: - не менее 1000 кв. м; Фронтальная сторона земельного участка-не менее 30 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта-60%. Минимальный процент озеленения территории-15% | Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 10–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 25–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 50–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3метра), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. |
| Оказание социальной помощи населению | Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам | Этажность-не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков-не менее 500 кв. м. Фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |
| Оказание услуг связи | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | Этажность-не более 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка-0 м Размеры земельных участков-не менее 200 кв. м. Фронтальная сторона земельного участка-не менее 10 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-75%. |  |
| Общежития | Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков | Этажность-не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков-не менее 500 кв. м. Фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-50%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Этажность-не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: - минимальный-200 кв. м; - для объектов мощностью 10-50 рабочих мест –1000 кв. м на 10 рабочих мест; - для объектов мощностью 51-150 рабочих мест-500 кв. м на 10 рабочих мест; - фронтальная сторона-не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | Этажность-не более 3 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - со стороны смежного земельного участка-3 м; - от красной линии до основного здания-6 м; - от красной линии до вспомогательных зданий, строений-5 м. Размеры земельных участков: - для амбулаторий-не менее 3 000 кв. м; - для фельдшерско-акушерского пункта-не менее 500 кв. м; - фронтальная сторона-не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-45%. Минимальный процент озеленения-40% |  |
| Стационарное медицинское обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи; размещение площадок санитарной авиации | Этажность-не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - со стороны смежного земельного участка-3 м; - от красной линии до основного здания-15 м; - от красной линии до вспомогательных зданий, строений-5 м. Размеры земельных участков: - не менее 3 000 кв. м. - до 50 коек- 150 кв. м на 1 койко-место; - свыше 50 до 100 коек-150 кв. м на 1 койко-место; - свыше 100 до 200 коек-100 кв. м на 1 койко-место; - свыше 200 до 400 коек -80 кв. м на 1 койко-место; - фронтальная сторона-не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-45%. Минимальный процент озеленения-40% |  |
| Медицинские организации особого назначения | Размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организаций, осуществляющих проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги) | Этажность-до 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - со стороны смежного земельного участка-3 м; - от красной линии до основного здания-30 м; - от красной линии до вспомогательных зданий, строений-5 м. Размеры земельных участков: - не менее 600 кв. м. - фронтальная сторона-не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-45%. Минимальный процент озеленения-40% |  |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | Этажность-не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка до основного здания-3 м; - от границ смежного земельного участка до хозяйственных строений-1 м; - от красной линии до основного здания-10 м. Размеры земельных участков дошкольных образовательных организаций: - до 100 мест-27 кв. м на 1 место; - от 101 места-23 кв. м на 1 место; - для объектов, встроенных в жилые здания-8 кв. м на 1 место. Размеры земельных участков общеобразовательных организаций: - до 400 мест-33 кв. м на 1 место; - от 401 до 500 мест-39 кв. м на 1 место; - от 501 до 600 мест-33 кв. м на 1 место; - от 601 до 800 мест-27 кв. м на 1 место; Размеры земельных участков организаций дополнительного образования-для отдельно стоящих зданий-15 кв. м на 1 место. Фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-30%. Минимальный процент озеленения-30%. Минимальный процент спортивно-игровых площадок-20% |  |
| Объекты культурно-досуговой деятельности | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | Этажность-не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м; - для учреждений культуры клубного типа-не менее 4 000 кв. м; - для библиотек-300 кв. м на 1 тыс. единиц хранения; - фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. Минимальный процент озеленения-15% |  |
| Парки культуры и отдыха | Размещение парков культуры и отдыха | Этажность-не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков-не менее 20 000 кв. м Максимальный процент застройки в границах земельного участка-15%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. Минимальный процент озеленения-60% |  |
| Развлекательные мероприятия | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок | Этажность-не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м - фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-50%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. Минимальный процент озеленения-15% |  |
| Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5-4.8.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра | Этажность-не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: Размеры земельных участков: - не менее 4 000 кв. м - фронтальная сторона земельного участка-не менее 30 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |
| Рынки | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | Этажность-не более 1 надземного этажа. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка для зданий-3 м; для сооружений, мест временной торговли-1 м; - от красной линии улиц для зданий-5 м; для сооружений, мест временной торговли-1 м. Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м. - при торговой площади до 600 кв. м-14 кв. м. на 1 торговое место; - при торговой более 600 кв. м-7 кв. м. на 1 торговое место; - фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-75%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Этажность-не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: - не менее 200 кв. м; - при торговой площади до 250 кв. м-800 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; - при торговой площади от 250 до 650 кв. м-600 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; - при торговой площади от 650 до 1500 кв. м– 200 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; - фронтальная сторона земельного участка-не менее 10 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |
| Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Этажность-не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: - минимальный размер- 200 кв. м; - для объектов до 100 мест-не менее 2000 кв. м на 100 мест; - для объектов от 101 до 150 мест-не менее 1500 кв. м на 100 мест; - для объектов свыше 150 мест-не менее 1000 кв. м на 100 мест; - фронтальная сторона земельного участка-не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | Этажность-не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м - фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Государственное управление | Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | Этажность-не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м - фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. Минимальный процент озеленения-15% |  |
| Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | Этажность-не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м - фронтальная сторона земельного участка-не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них | Этажность-не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м; - для туристических гостиниц-50 кв. м на 1 место; - для мотелей-75 кв. м на 1 место; - фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |
| Обеспечение занятий спортом в помещениях | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | Этажность-не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м; - в условиях реконструкции-в соответствии со сложившейся линией застройки, но не менее 3м от границ земельного участка. Размеры земельных участков: - не менее 400 кв. м. - фронтальная сторона земельного участка-не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70% |  |
| Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | Этажность-не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка-3 м. Размеры земельных участков: - не менее 50 кв. м; - площадка для бадминтона-200 кв. м; - баскетбольная площадка-720 кв. м; - волейбольная площадка-880 кв. м; - футбольное поле-4 500 кв. м; - фронтальная сторона земельного участка-не менее 5 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-не подлежит установлению |  |
| Оборудованные площадки для занятий спортом | Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища | Этажность-не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3м; - от красной линии улиц-5 м; Размеры земельных участков: - не менее 1 000 кв. м; - для теннисных кортов-930 кв. м; - для автодромов, мотодромов-2,0 га; - фронтальная сторона земельного участка-не менее 30 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-не подлежит установлению |  |
| Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного-космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Этажность-до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка-0 м Размеры земельных участков: - трансформаторные подстанции до 150 кв. м; - канализационные насосные станции до 2500 кв. м.; - газорегуляторные пункты от 4 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-100% |  |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | Этажность-не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м; - фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-50%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Этажность-не более 1 надземного этажа. Минимальные отступы от границ земельного участка для капитальных строений: - со стороны смежного земельного участка-1 м; - от красной линии-5 м Размеры земельных участков-не менее 100 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70% |  |

#### Статья 9. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Склады | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | Этажность-не более 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ соседнего участка-3 м; - от красной линии-5 м; - в условиях реконструкции-в соответствии с линией застройки. Размеры земельных участков: - не 500 кв. м; - фронтальная сторона земельного участка-не менее 30 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-65%, включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие функционирование объекта. | Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 10–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 25–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 50–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3метра), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. |

#### Статья 10. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 10–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 25–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 50–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3метра), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Этажность-не более 1 надземного этажа. Минимальные отступы от границ земельного участка: - со стороны смежного земельного участка-1 м; - от красной линии-5 м. |  |

### Глава 4. Зона объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности (о 2)

#### Статья 11. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Оказание социальной помощи населению | Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам | Этажность-не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков-не менее 500 кв. м. Фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки | Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 10–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 25–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 50–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3метра), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. |
| Оказание услуг связи | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | Этажность-не более 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка-0 м Размеры земельных участков-не менее 200 кв. м. Фронтальная сторона земельного участка-не менее 10 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-75%. |  |
| Общежития | Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков | Этажность-не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков-не менее 500 кв. м. Фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-50%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Этажность-не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: - минимальный-200 кв. м; - для объектов мощностью 10-50 рабочих мест –1000 кв. м на 10 рабочих мест; - для объектов мощностью 51-150 рабочих мест-500 кв. м на 10 рабочих мест; - фронтальная сторона земельного участка-не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |
| Объекты культурно-досуговой деятельности | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | Этажность-не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м; - для учреждений культуры клубного типа-не менее 4 000 кв. м; - для библиотек-300 кв. м на 1 тыс. единиц хранения. Фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. Минимальный процент озеленения-15% |  |
| Развлекательные мероприятия | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок | Этажность-не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м - фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-50%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. Минимальный процент озеленения-15% |  |
| Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5-4.8.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра | Этажность-не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: Размеры земельных участков: - не менее 4 000 кв. м - фронтальная сторона земельного участка-не менее 30 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |
| Рынки | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | Этажность-не более 1 надземного этажа. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка для зданий-3 м; для сооружений, мест временной торговли-1 м; - от красной линии улиц для зданий-5 м; для сооружений, мест временной торговли-1 м. Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м. - при торговой площади до 600 кв. м-14 кв. м. на 1 торговое место; - при торговой более 600 кв. м-7 кв. м. на 1 торговое место; - фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-75%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Этажность-не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: - не менее 200 кв. м; - при торговой площади до 250 кв. м-800 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; - при торговой площади от 250 до 650 кв. м-600 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; - при торговой площади от 650 до 1500 кв. м-200 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; - фронтальная сторона земельного участка-не менее 10 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |
| Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Этажность-не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: - минимальный размер- 200 кв. м; - для объектов до 100 мест-не менее 2000 кв. м на 100 мест; - для объектов от 101 до 150 мест-не менее 1500 кв. м на 100 мест; - для объектов свыше 150 мест-не менее 1000 кв. м на 100 мест; - фронтальная сторона земельного участка-не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | Этажность-не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м - фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Государственное управление | Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | Этажность-не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м - фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. Минимальный процент озеленения-15% |  |
| Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного-космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Проведение научных испытаний | Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | Этажность-не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; -от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м - фронтальная сторона земельного участка-не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Банковская и страховая деятельность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | Этажность-не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: - не менее 200 кв. м - фронтальная сторона земельного участка-не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. Минимальный процент озеленения-15% |  |
| Приюты для животных | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных | Этажность-не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м - фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-30%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. Минимальный процент озеленения-20% |  |
| Склады | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | Этажность-не более 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ соседнего участка-3 м; - от красной линии-5 м; - в условиях реконструкции-в соответствии с линией застройки. Размеры земельных участков: - не 500 кв. м; - фронтальная сторона земельного участка-не менее 30 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-65%, включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие функционирование объекта. |  |
| Заправка транспортных средств | Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | Этажность-до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - 1 м; Размер земельного участка: - автозаправочная станция от 4000 кв. м; - пункт общественного питания от 2000 кв; - автомагазин от 500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70% |  |
| Обеспечение дорожного отдыха | Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | Этажность-не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков для мотелей-75 кв. м на 1 место. Фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |
| Автомобильные мойки | Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Этажность-до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - 1 м; - Размер земельного участка: - моечный пункт 500 кв. м; - автомагазин от 500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70% |  |
| Ремонт автомобилей | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Этажность-до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - 1 м; Размер земельного участка: - станция технического обслуживания от 4000 кв. м; - автомагазин от 500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70% |  |
| Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них | Этажность-не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м; - для туристических гостиниц-50 кв. м на 1 место; - для мотелей-75 кв. м на 1 место. Фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |
| Водный спорт | Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) | Этажность-не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка-5 м со стороны красных линий. Размеры земельных участков-не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-50%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Причалы для маломерных судов | Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов | Этажность-до 2 надземных этажей. Размеры земельных участков– 27 кв. м. Минимальные отступы от границ земельного участка и максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению. |  |
| Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 Классификатора видов разрешенного использования | Этажность-до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка для гаражей, предназначенных для разделения на парковочные места: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Минимальные отступы от границ земельного участка для индивидуальных гаражей: - с фронтальной стороны земельного участка-0 м; - от границ смежного земельного участка-1 м, при смежном размещении-0 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков для гаражей, предназначенных для разделения на парковочные места: - одноэтажные гаражи не менее 30 кв. м на 1 машино-место; - двухэтажные гаражи не менее 20 кв. м на 1 машино-место; - наземные стоянки не менее 25 кв. м на 1 машино-место. Размеры земельных участков для индивидуальных гаражей-не менее 20 кв. м. Фронтальная сторона земельного участка-не менее 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению. |  |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Этажность-до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка-0 м Размеры земельных участков: - трансформаторные подстанции до 150 кв. м; - канализационные насосные станции до 2500 кв. м.; - газорегуляторные пункты от 4 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-100% |  |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | Этажность-не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м; - фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-50%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Этажность-не более 1 надземного этажа. Минимальные отступы от границ земельного участка для капитальных строений: - со стороны смежного земельного участка-1 м; - от красной линии-5 м Размеры земельных участков-не менее 100 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70% |  |

#### Статья 12. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Производственная деятельность | Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом. | Этажность-до 4 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ соседнего участка-3 м; - от красной линии-5 м. Размеры земельных участков-не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - для объектов I-II класса опасности-75%, - для объектов III класса опасности-70%, - для объектов IV, V класса опасности-65%. Минимальный процент озеленения: - для объектов I-II класса опасности-10% от площади земельного участка, - для объектов III класса опасности-10% от площади земельного участка, для объектов IV, V класса опасности-15% от площади земельного участка | Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 10–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 25–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 50–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3метра), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. |

#### Статья 13. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 10–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 25–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 50–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3метра), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Этажность-не более 1 надземного этажа. Минимальные отступы от границ земельного участка: - со стороны смежного земельного участка-1 м; - от красной линии-5 м |  |

### Глава 5. Зона культовых зданий и сооружений (О 3)

#### Статья 14. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Осуществление религиозных обрядов | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | Этажность-не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка: - со стороны смежного земельного участка-1 м; - от красной линии-5 м Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м - фронтальная сторона земельного участка-не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. Минимальный процент озеленения-20% | Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3метра), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. |
| Религиозное управление и образование | Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища) | Этажность-не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - со стороны смежного земельного участка-1 м; - от красной линии-5 м Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м - фронтальная сторона земельного участка-не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. Минимальный процент озеленения-20% |  |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Этажность-до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка-0 м Размеры земельных участков: - трансформаторные подстанции до 150 кв. м; Максимальный процент застройки в границах земельного участка-100% |  |
| Улично-дорожная сеть | размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Благоустройство территории | размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |

#### Статья 15. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

нет

#### Статья 16. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3метра), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. |
| Улично-дорожная сеть | размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Благоустройство территории | размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |

### Глава 6. Зона инженерной инфраструктуры (И)

#### Статья 17. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Этажность-до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка-0 м Размеры земельных участков: - распределительные пункты 10 кВ до 250 кв. м; - трансформаторные подстанции до 150 кв. м; - котельные от 700 кв. м; - станции водоподготовки до 20000 кв. м; - канализационные очистные сооружения до 40000 кв. м.; - канализационные насосные станции до 2500 кв. м; - газорегуляторные пункты от 4 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-100% | Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 10–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 25–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 50–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3метра), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | Этажность-не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м; - фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-50%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 Классификатора видов разрешенного использования | Этажность-до 50 м. Минимальные отступы от границ земельного участка-0 м Размеры земельных участков Минимальная площадь земельного участка-200 кв. м. Минимальная ширина земельного участка-10 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-75%. |  |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |

#### Статья 18. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

нет

#### Статья 19. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 10–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 25–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 50–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3метра), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |

### Глава 7. Зона транспортной инфраструктуры (Т)

#### Статья 20. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Размещение автомобильных дорог | Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения | Размеры земельных участков: - наземных стоянок-25 кв. м. Этажность, минимальные отступы от границ земельного участка, максимальный процент застройки в границах земельного участка-не подлежит установлению. | Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 10–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 25–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 50–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3метра), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. |
| Обслуживание перевозок пассажиров | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков | Этажность-до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - 1 м. Размеры земельных участков: - автостанция (пассажирское здание, территория с перронами для посадки и высадки пассажиров, площадками для стоянки автобусов и легковых автомобилей, проездами для прибытия и отправления автобусов) от 5000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%. |  |
| Стоянки транспорта общего пользования | Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту | Размеры земельных участков: - наземных стоянок от 25 кв. м. Минимальные отступы от границ земельного участка, максимальный процент застройки в границах земельного участка-не подлежит установлению. |  |
| Заправка транспортных средств | Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | Этажность-до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - 1 м; Размер земельного участка: - автозаправочная станция от 4000 кв. м; - пункт общественного питания от 2000 кв; - автомагазин от 500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70% |  |
| Обеспечение дорожного отдыха | Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | Этажность-до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - 1 м; Размер земельного участка: - кемпинг, мотель от 10000 кв. м; - пункт общественного питания от 2000 кв. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Автомобильные мойки | Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Этажность-до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - 1 м; Размер земельного участка: - моечный пункт 500 кв. м; - автомагазин от 500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70% |  |
| Ремонт автомобилей | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Этажность-до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - 1 м; Размер земельного участка: - станция технического обслуживания от 4000 кв. м; - автомагазин от 500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70% |  |
| Воздушный транспорт | Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов | Этажность-до 2 надземных этажей. Минимальные отступы, размеры земельных участков и максимальный процент застройки в границах земельного участка-не подлежит установлению. |  |
| Водный транспорт | Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки водного транспорта | Этажность-до 4 надземных этажей. Минимальные отступы, размеры земельных участков и максимальный процент застройки в границах земельного участка-не подлежит установлению. |  |
| Причалы для маломерных судов | Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов | Этажность-до 2 надземных этажей. Размеры земельных участков-27 кв. м. Минимальные отступы от границ земельного участка и максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению. |  |
| Склады | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | Этажность-не более 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ соседнего участка-3 м; - от красной линии-5 м; - в условиях реконструкции-в соответствии с линией застройки. Размеры земельных участков: - не 500 кв. м; - фронтальная сторона земельного участка-не менее 30 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-65%, включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие функционирование объекта. |  |
| Складские площадки | Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе | Этажность-не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка-3 м. Размеры земельных участков-не менее 1 000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-не подлежит установлению |  |
| Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 Классификатора видов разрешенного использования | Этажность-до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка для гаражей, предназначенных для разделения на парковочные места: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Минимальные отступы от границ земельного участка для индивидуальных гаражей: - с фронтальной стороны земельного участка-0 м; - от границ смежного земельного участка-1 м, при смежном размещении-0 м; от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков для гаражей, предназначенных для разделения на парковочные места: - одноэтажные гаражи не менее 30 кв. м на 1 машино-место; - двухэтажные гаражи не менее 20 кв. м на 1 машино-место; - наземные стоянки не менее 25 кв. м на 1 машино-место. Размеры земельных участков для индивидуальных гаражей-не менее 20 кв. м. Фронтальная сторона земельного участка-не менее 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению. |  |
| Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Этажность-до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка-3 м. Размеры земельных участков кв. м на 1 машино-место: - одноэтажные гаражи не менее 30 кв. м. - двухэтажные гаражи не менее 20 кв. м. - наземные стоянки не менее 25 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70% |  |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Этажность-до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка-0 м Размеры земельных участков: - трансформаторные подстанции до 150 кв. м; - газорегуляторные пункты от 4 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-100% |  |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | Этажность-не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м; - фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-50%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |

#### Статья 21. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Этажность-не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: - минимальный-200 кв. м; - для объектов мощностью 10-50 рабочих мест –1000 кв. м на 10 рабочих мест; - для объектов мощностью 51-150 рабочих мест-500 кв. м на 10 рабочих мест; - фронтальная сторона земельного участка-не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки | Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 10–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 25–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 50–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3метра), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. |

#### Статья 22. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

нет

### Глава 8. Производственная зона (П 1)

#### Статья 23. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Производственная деятельность | Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом. | Этажность-до 4 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ соседнего участка-3 м; - от красной линии-5 м. Размеры земельных участков-не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - для объектов I-II класса опасности-75%, - для объектов III класса опасности-70%, - для объектов IV, V класса опасности-65%. Минимальный процент озеленения: - для объектов I-II класса опасности-10% от площади земельного участка, - для объектов III класса опасности-10% от площади земельного участка, для объектов IV, V класса опасности-15% от площади земельного участка | Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 10–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 25–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 50–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. |
| Недропользование | Осуществление геологических изысканий; добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи полезных ископаемых; размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча полезных ископаемых происходит на межселенной территории |  |  |
| Пищевая промышленность | Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий |  |  |
| Строительная промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции |  |  |
| Склады | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | Этажность-не более 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: от границ соседнего участка-3 м; от красной линии-5 м; в условиях реконструкции-в соответствии с линией застройки. Размеры земельных участков: не 500 кв. м; фронтальная сторона земельного участка-не менее 30 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-65%, включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие функционирование объекта. |  |
| Складские площадки | Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе | Этажность-не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка-3 м. Размеры земельных участков: - не 500 кв. м; - фронтальная сторона земельного участка-не менее 30 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-не подлежит установлению |  |
| Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции | Этажность-не более 2 надземных этажей Минимальные отступы от границ земельного участка-не подлежит установлению. Размеры земельных участков-не менее 1 000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |
| Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | Этажность-не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м - фронтальная сторона земельного участка-не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Этажность-не более 1 надземного этажа. Минимальные отступы от границ земельного участка для капитальных строений: - со стороны смежного земельного участка-1 м; - от красной линии-5 м Размеры земельных участков-не менее 100 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70% |  |
| Заправка транспортных средств | Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | Этажность-до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - 1 м; Размер земельного участка: - автозаправочная станция от 4000 кв. м; - пункт общественного питания от 2000 кв; - автомагазин от 500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70% |  |
| Обеспечение дорожного отдыха | Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | Этажность-до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - 1 м; Размер земельного участка: - кемпинг, мотель от 10000 кв. м; - пункт общественного питания от 2000 кв; - автомагазин от 500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70% |  |
| Автомобильные мойки | Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Этажность-до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - 1 м; Размер земельного участка: - моечный пункт 500 кв. м; - автомагазин от 500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70% |  |
| Ремонт автомобилей | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Этажность-до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - 1 м; Размер земельного участка: -станция технического обслуживания от 4000 кв. м; - автомагазин от 500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70% |  |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Этажность-до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка-0 м Размеры земельных участков: - трансформаторные подстанции до 150 кв. м; - котельные от 700 кв. м; - станции водоподготовки до 20000 кв. м; - канализационные насосные станции до 2500 кв. м.; - газорегуляторные пункты от 4 кв. м; - автоматические телефонные станции, антенно-мачтовые сооружения от 300 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-100% |  |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | Этажность-не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м; - фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-50%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |

#### Статья 24. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Этажность-не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: - минимальный-200 кв. м; - для объектов мощностью 10-50 рабочих мест –1000 кв. м на 10 рабочих мест; - для объектов мощностью 51-150 рабочих мест-500 кв. м на 10 рабочих мест; - фронтальная сторона земельного участка-не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки | Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 10–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 25–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 50–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. |
| Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Этажность-не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: - не менее 200 кв. м; - при торговой площади до 250 кв. м-800 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; - при торговой площади от 250 до 650 кв. м-600 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; - при торговой площади от 650 до 1500 кв. м-200 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; - фронтальная сторона земельного участка-не менее 10 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |
| Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Этажность-не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: минимальный размер- 200 кв. м; для объектов до 100 мест-не менее 2000 кв. м на 100 мест; для объектов от 101 до 150 мест-не менее 1500 кв. м на 100 мест; - для объектов свыше 150 мест-не менее 1000 кв. м на 100 мест; - фронтальная сторона земельного участка-не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |

#### Статья 25. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 10–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 25–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 50–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Этажность-не более 1 надземного этажа. Минимальные отступы от границ земельного участка: - со стороны смежного земельного участка-1 м; - от красной линии-5 м |  |

### Глава 9. Производственная подзона размещения объектов iv-v класса опасности (п 1.1)

#### Статья 26. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Производственная деятельность | Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом. | Этажность-до 4 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ соседнего участка-3 м; -- от красной линии-5 м. Размеры земельных участков-не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - для объектов IV, V класса опасности-65%. Минимальный процент озеленения: - для объектов IV, V класса опасности-15% от площади земельного участка. Максимальный класс опасности объектов-IV. | Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 10–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 25–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 50–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3метра), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. |
| Недропользование | Осуществление геологических изысканий; добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи полезных ископаемых; размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча полезных ископаемых происходит на межселенной территории |  |  |
| Тяжелая промышленность | Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования |  |  |
| Пищевая промышленность | Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий |  |  |
| Строительная промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции |  |  |
| Склады | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | Этажность-не более 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ соседнего участка-3 м; - от красной линии-5 м; - в условиях реконструкции-в соответствии с линией застройки. Размеры земельных участков: - не 500 кв. м; - фронтальная сторона земельного участка-не менее 30 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-65%, включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие функционирование объекта. |  |
| Складские площадки | Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе | Этажность-не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка-3 м. Размеры земельных участков: - не 500 кв. м; - фронтальная сторона земельного участка-не менее 30 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-не подлежит установлению |  |
| Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции | Этажность-не более 2 надземных этажей Минимальные отступы от границ земельного участка-не подлежит установлению. Размеры земельных участков-не менее 1 000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. Максимальный класс опасности объектов-IV. |  |
| Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | Этажность-не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м - фронтальная сторона земельного участка-не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Этажность-не более 1 надземного этажа. - Минимальные отступы от границ земельного участка для капитальных строений: - со стороны смежного земельного участка-1 м; - от красной линии-5 м Размеры земельных участков-не менее 100 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70% |  |
| Заправка транспортных средств | Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | Этажность-до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - 1 м; Размер земельного участка: - автозаправочная станция от 4000 кв. м; - пункт общественного питания от 2000 кв; - автомагазин от 500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70% |  |
| Обеспечение дорожного отдыха | Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | Этажность-до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - 1 м; Размер земельного участка: - кемпинг, мотель от 10000 кв. м; - пункт общественного питания от 2000 кв; - автомагазин от 500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70% |  |
| Автомобильные мойки | Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Этажность-до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - 1 м; Размер земельного участка: - моечный пункт 500 кв. м; - автомагазин от 500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70% |  |
| Ремонт автомобилей | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Этажность-до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - 1 м; Размер земельного участка: - станция технического обслуживания от 4000 кв. м; - автомагазин от 500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70% |  |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Этажность-до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка-0 м Размеры земельных участков: - трансформаторные подстанции до 150 кв. м; - котельные от 700 кв. м; - станции водоподготовки до 20000 кв. м; - канализационные насосные станции до 2500 кв. м.; - газорегуляторные пункты от 4 кв. м; - автоматические телефонные станции, антенно-мачтовые сооружения от 300 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-100% |  |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | Этажность-не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м; - фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-50%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |

#### Статья 27. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Этажность-не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: - минимальный-200 кв. м; - для объектов мощностью 10-50 рабочих мест –1000 кв. м на 10 рабочих мест; - для объектов мощностью 51-150 рабочих мест-500 кв. м на 10 рабочих мест; - фронтальная сторона земельного участка-не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки | Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 10–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 25–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 50–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3метра), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. |
| Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Этажность-не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: не менее 200 кв. м; - при торговой площади до 250 кв. м-800 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; - при торговой площади от 250 до 650 кв. м-600 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; - при торговой площади от 650 до 1500 кв. м-200 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; - фронтальная сторона земельного участка-не менее 10 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |
| Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Этажность-не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: минимальный размер- 200 кв. м; для объектов до 100 мест-не менее 2000 кв. м на 100 мест; для объектов от 101 до 150 мест-не менее 1500 кв. м на 100 мест; для объектов свыше 150 мест-не менее 1000 кв. м на 100 мест; фронтальная сторона земельного участка-не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |

#### Статья 28. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 10–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 25–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 50–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3метра), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Этажность-не более 1 надземного этажа. Минимальные отступы от границ земельного участка: со стороны смежного земельного участка-1 м; от красной линии-5 м |  |

### Глава 10. Коммунально-складская зона (п 2)

#### Статья 29. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Склады | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | Этажность-не более 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ соседнего участка-3 м; - от красной линии-5 м; - в условиях реконструкции-в соответствии с линией застройки. Размеры земельных участков: - не 500 кв. м; - фронтальная сторона земельного участка-не менее 30 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-65%, включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие функционирование объекта. | Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 10–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 25–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 50–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3метра), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Этажность-до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка-0 м Размеры земельных участков: - трансформаторные подстанции до 150 кв. м; - котельные от 700 кв. м; - станции водоподготовки до 20000 кв. м; - канализационные насосные станции до 2500 кв. м.; - газорегуляторные пункты от 4 кв. м; - автоматические телефонные станции, антенно-мачтовые сооружения от 300 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-100% |  |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | Этажность-не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м; - фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-50%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Этажность-не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: от границ смежного земельного участка-3 м; от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: минимальный-200 кв. м; для объектов мощностью 10-50 рабочих мест –1000 кв. м на 10 рабочих мест; для объектов мощностью 51-150 рабочих мест-500 кв. м на 10 рабочих мест; фронтальная сторона земельного участка-не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |
| Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Этажность-не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: от границ смежного земельного участка-3 м; от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: не менее 200 кв. м; при торговой площади до 250 кв. м-800 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; при торговой площади от 250 до 650 кв. м-600 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; при торговой площади от 650 до 1500 кв. м-200 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; фронтальная сторона земельного участка-не менее 10 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |
| Заправка транспортных средств | Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | Этажность-до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - 1 м; Размер земельного участка: - автозаправочная станция от 4000 кв. м; - пункт общественного питания от 2000 кв; - автомагазин от 500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70% |  |
| Обеспечение дорожного отдыха | Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | Этажность-до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - 1 м; Размер земельного участка: - кемпинг, мотель от 10000 кв. м; - пункт общественного питания от 2000 кв. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70% |  |
| Автомобильные мойки | Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Этажность-до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - 1 м; Размер земельного участка: - моечный пункт 500 кв. м; - автомагазин от 500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70% |  |
| Ремонт автомобилей | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Этажность-до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - 1 м; Размер земельного участка: - станция технического обслуживания от 4000 кв. м; - автомагазин от 500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70% |  |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | Этажность-не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: - не менее 200 кв. м; - фронтальная сторона земельного участка-не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. Минимальный процент озеленения-15% |  |
| Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | Этажность-не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м - фронтальная сторона земельного участка-не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | Этажность-не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м - фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |

#### Статья 30. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

Нет

#### Статья 31. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 10–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 25–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 50–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3метра), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. |
| Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Этажность-не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. |  |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Этажность-не более 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка для капитальных строений: со стороны смежного земельного участка-1 м; от красной линии-5 м |  |

### Глава 11. Зона озелененных территорий общего пользования (Р 1)

#### Статья 32. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Парки культуры и отдыха | Размещение парков культуры и отдыха | Этажность-не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков-не менее 20 000 кв. м Максимальный процент застройки в границах земельного участка-15%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. Минимальный процент озеленения-60% | Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 10–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 25–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 50–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах охранной зоны пункта государственной нивелирной сети в соответствии с Положением об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.09.2019 № 1080. |
| Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | Этажность-не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка-3 м. Размеры земельных участков: - не менее 50 кв. м; - площадка для бадминтона-200 кв. м; - баскетбольная площадка-720 кв. м; - волейбольная площадка-880 кв. м; - футбольное поле-4 500 кв. м; - фронтальная сторона земельного участка-не менее 5 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-не подлежит установлению |  |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Этажность-до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка-0 м Размеры земельных участков трансформаторных подстанций до 150 кв. м; Максимальный процент застройки в границах земельного участка-100% |  |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | Этажность-не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: от границ смежного земельного участка-3 м; от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: не менее 500 кв. м; фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-50%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |

#### Статья 33. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Этажность-не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: - не менее 200 кв. м; - при торговой площади до 250 кв. м-800 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; - при торговой площади от 250 до 650 кв. м-600 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; - при торговой площади от 650 до 1500 кв. м-200 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; - фронтальная сторона земельного участка-не менее 10 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки | Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 10–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 25–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 50–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах охранной зоны пункта государственной нивелирной сети в соответствии с Положением об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.09.2019 № 1080. |
| Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Этажность-не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: - минимальный размер- 200 кв. м; - для объектов до 100 мест-не менее 2000 кв. м на 100 мест; - для объектов от 101 до 150 мест-не менее 1500 кв. м на 100 мест; - для объектов свыше 150 мест-не менее 1000 кв. м на 100 мест; - фронтальная сторона земельного участка-не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |

#### Статья 34. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 10–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 25–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 50–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах охранной зоны пункта государственной нивелирной сети в соответствии с Положением об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети, утвержденным ПостановлениемПравительства Российской Федерации от 21.09.2019 № 1080. |
| Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | Этажность-не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка-3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-не подлежит установлению |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |

### Глава 12. Зона объектов отдыха и туризма (Р 3)

#### Статья 35. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Природно-познавательный туризм | Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий | Этажность-не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка-не подлежит установлению. Размеры земельных участков-не установлен. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-не подлежит установлению | Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 10–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 25–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 50–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. |
| Туристическое обслуживание | Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них; размещение детских лагерей | Этажность-не более 3 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка-не подлежит установлению. Размеры земельных участков-не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-30%, включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие функционирование объекта. Минимальный процент озеленения-50% от площади земельного участка. |  |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Этажность-до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка-0 м Размеры земельных участков трансформаторных подстанций до 150 кв. м; Максимальный процент застройки в границах земельного участка-100% |  |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | Этажность-не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: от границ смежного земельного участка-3 м; от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: не менее 500 кв. м; фронтальная сторона земельного участка-не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-50%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |

#### Статья 36. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Этажность-не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: - не менее 200 кв. м; - при торговой площади до 250 кв. м-800 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; - при торговой площади от 250 до 650 кв. м-600 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; - при торговой площади от 650 до 1500 кв. м-200 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; - фронтальная сторона земельного участка-не менее 10 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки | Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 10–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 25–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 50–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. |
| Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Этажность-не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: - минимальный размер- 200 кв. м; - для объектов до 100 мест-не менее 2000 кв. м на 100 мест; - для объектов от 101 до 150 мест-не менее 1500 кв. м на 100 мест; - для объектов свыше 150 мест-не менее 1000 кв. м на 100 мест; - фронтальная сторона земельного участка-не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |

#### Статья 37. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Этажность-не более 1 надземного этажа. Минимальные отступы от границ земельного участка: - со стороны смежного земельного участка-1 м; - от красной линии-5 м | Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 10–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 25–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 50–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |

### Глава 13. Зона лесов (Р 4)

#### Статья 38. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Охрана природных территорий | Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 10–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 25–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 50–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3метра), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. |
| Резервные леса | Деятельность, связанная с охраной лесов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |

#### Статья 39. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

нет

#### Статья 40. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

### Глава 14. Зона сельскохозяйственного использования (сх 1)

#### Статья 41. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур | Этажность-не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка-не подлежит установлению. Размеры земельных участков-не менее 5 000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-не подлежит установлению. | Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории д. Хурумпауль, затапливаемой водами р.Ляпин при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 10–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 25–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 50–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. |
| Овощеводство | Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц | Этажность-не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка-не подлежит установлению. Размеры земельных участков-не менее 1 000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-не подлежит установлению. |  |
| Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур | Этажность-не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка-не подлежит установлению. Размеры земельных участков-не менее 5 000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-не подлежит установлению. |  |
| Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках | Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства | Этажность-не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка-не подлежит установлению. Размеры земельных участков-не менее 1 000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-не подлежит установлению. |  |
| Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных | Этажность-не более 3 наземных этажей. Минимальные отступы: от границ земельного участка до жилого дома-3 м; от границ жилого дома на смежном земельном участке-6 м; от красной линии улиц-5 м; от красной линии проездов-3 м; от границ смежного земельного участка до хозяйственных построек-1м, 0 м при смежном размещении хозяйственных построек с согласия владельцев соседнего земельного участка; в условиях реконструкции-в соответствии со сложившейся линией застройки, но не менее 3 м от границ земельного участка. Размеры земельных участков: минимальный-400 кв. м; фронтальная сторона-не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки-60% |  |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |

#### Статья 42. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

Нет

#### Статья 43. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории д. Хурумпауль, затапливаемой водами р.Ляпин при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 10–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 25–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 50–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |

### Глава 15. Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения(СХ 2)

#### Статья 44. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур | Этажность-не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка-не подлежит установлению. Размеры земельных участков-не менее 5 000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-10%. | Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 10–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 25–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 50–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3метра), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. |
| Овощеводство | Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц | Этажность-не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка-не подлежит установлению. Размеры земельных участков-не менее 5 000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-80%. |  |
| Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур | Этажность-не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка-не подлежит установлению. Размеры земельных участков-не менее 1 000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-10%. |  |
| Скотоводство | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | Этажность-не более 2 надземных этажей Минимальные отступы от границ земельного участка-не подлежит установлению. Размеры земельных участков-не менее 1 000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-60%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Звероводство | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | Этажность-не более 2 надземных этажей Минимальные отступы от границ земельного участка-не подлежит установлению. Размеры земельных участков-не менее 1 000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-60%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Птицеводство | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | Этажность-не более 2 надземных этажей Минимальные отступы от границ земельного участка-не подлежит установлению. Размеры земельных участков-не менее 1 000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-60%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Свиноводство | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | Этажность-не более 2 надземных этажей Минимальные отступы от границ земельного участка-не подлежит установлению. Размеры земельных участков-не менее 1 000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-60%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Пчеловодство | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства | Этажность-не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка-не подлежит установлению. Размеры земельных участков-не менее 500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-60%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |
| Рыбоводство | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры) | Этажность-не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка-не подлежит установлению. Размеры земельных участков-не менее 1 000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-60%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |
| Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции | Этажность-не более 2 надземных этажей Минимальные отступы от границ земельного участка-не подлежит установлению. Размеры земельных участков-не менее 1 000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |
| Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках | Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства | Этажность-не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка-не подлежит установлению. Размеры земельных участков: - минимальный-400 кв. м; - максимальный-10 000 кв.м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-не подлежит установлению |  |
| Обеспечение сельскохозяйственного производства | Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства | Этажность-не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка-не подлежит установлению. Размеры земельных участков-не менее 200 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-не подлежит установлению |  |
| Пищевая промышленность | Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий | Этажность-до 3 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ соседнего участка-3 м; - от красной линии-в соответствии с линией застройки. Размеры земельных участков-не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - для объектов I-II класса опасности-75%, - для объектов III класса опасности-70%, - для объектов IV, V класса опасности-65%. Минимальный процент озеленения: - для объектов I-II класса опасности-10% от площади земельного участка, - для объектов III класса опасности-10% от площади земельного участка, - для объектов IV, V класса опасности-15% от площади земельного участка |  |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Этажность-до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка-0 м Размеры земельных участков: - трансформаторные подстанции до 150 кв. м; - газорегуляторные пункты от 4 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-100 |  |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |

#### Статья 45. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Склады | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | Этажность-не более 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ соседнего участка-3 м; - от красной линии-5 м; - в условиях реконструкции-в соответствии с линией застройки. Размеры земельных участков: - не 500 кв. м; - фронтальная сторона земельного участка-не менее 30 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-65%, включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие функционирование объекта. | Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 10–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 25–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 50–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3метра), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. |
| Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | Этажность-не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м - фронтальная сторона земельного участка-не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Этажность-не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: - минимальный-200 кв. м; - для объектов мощностью 10-50 рабочих мест –1000 кв. м на 10 рабочих мест; - для объектов мощностью 51-150 рабочих мест-500 кв. м на 10 рабочих мест; - фронтальная сторона земельного участка-не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |

#### Статья 46. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 10–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 25–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 50–процентной обеспеченности р. Ляпин) с. Саранпауль в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3метра), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |

### Глава 16. Зона кладбищ (сп 1)

#### Статья 47. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Ритуальная деятельность | Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения | Этажность-не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка-6 м. Размеры земельных участков-не менее 5 000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-не подлежит установлению | Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3метра), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. |
| Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Этажность-не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка-3 м; - от красной линии улиц-5 м. Размеры земельных участков: - не менее 200 кв. м; - при торговой площади до 250 кв. м-800 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; Максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |

#### Статья 48. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

нет

#### Статья 49. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3метра), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории с. Саранпауль, затапливаемой водами р. Ляпин при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |

### Глава 17. Зона складирования и захоронения отходов (сп 2)

#### Статья 50. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Специальная деятельность | Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки) | Этажность-не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка-не подлежит установлению. Размеры земельных участков-не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-не подлежит установлению | Нет ограничений. |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |

#### Статья 51. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

нет

#### Статья 52. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Нет ограничений. |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |

### Глава 18. Зона озелененных территорий специального назначения (СН 1)

#### Статья 53. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Запас | отсутствие хозяйственной деятельности | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Нет ограничений. |
| Предоставление коммунальных услуг | размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |

#### Статья 54. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

нет

#### Статья 55. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

нет

#### Статья 56. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Таблица 1-Характеристики зон с особыми условиями использования территорий

| Вид зоны с особыми условиями использования территорий | Режим использования или ограничения на использование территории |
| --- | --- |
| Границы зон затопления, подтопления | В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; 2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. |
| Охранная зона пункта государственной нивелирной сети | В пределах границ охранных зон пунктов запрещается использование земельных участков для осуществления видов деятельности, приводящих к повреждению или уничтожению наружных опознавательных знаков пунктов, нарушению неизменности местоположения их центров, уничтожению, перемещению, засыпке или повреждению составных частей пунктов. Также на земельных участках в границах охранных зон пунктов запрещается проведение работ, размещение объектов и предметов, которые могут препятствовать доступу к пунктам. |